MG6002智能型三相钳形相位伏安表产品用途、功能特征及技术指标

智能型三相宽量程多功能相位安表是集多功能测量、按键式操作、自动切换量程、实测数据保持、测量数组储存、配有通讯软件、可通过仪器接口上传数据，实现大容量存储、且可输出打印报表或向量图。该仪器具备智能化仪器的特点（测量/存储/查询/输出/打印等功能）。该仪表非常适合电能计量、用电检查、电力稽查和变电检修、继电保护等差动检测、启动试验现场使用。并适用于各电力院校做为接线判别培训工具及教学仪器使用。同时也适用于化工、冶金、矿山、铁路等大型用电企业使用。

MG6002智能型三相宽量程多功能相位安表产品用途
1. 检测继电保护和母差保护系统二次回路接线，读取各组CT之间的相位关系；
2. 检测电能计费系统二次回路接线；
3. 自动检测电度表/户表接线，以判断电度表运行快慢，合理收缴电费；
4. 自动判别线路正反相序；
5. 电力线路多参数测量(U/I/Φ/P/Q/S/PF/Hz)；
6. 电网用电质量测量；
7. 负荷曲线记录及负荷波动在线监视；
8. 感性和容性电路负载特性判别；
9. 检查变压器接线组别；
10. 作为漏电流表使用等。

MG6002智能型三相宽量程多功能相位安表主要功能 
1. 7寸（800*480）TFT真彩色液晶显示器，图形化操作界面，可触摸屏操作也可手动按键操作，界面显示清晰直观；
2. 在线测量三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率及功率因数的分相及总和功率，并显示电U-U、U-I、I-I多种相位关系；
3. 测量结果有向量图、表格等多种显示方式，同屏显示20 多个参数，测量数据一目了然；
4. 电流测量量限宽可作为漏电流表使用，测量零序电流；
5. 自动判别线路负载特性，检查三相四线48种及三相三线96种接线，显示二次接线图及功率表达式，并中文提示正反相序；
6.负荷曲线记录及负荷波动监视功能：可对电力设备调整及运行过程动态监视，并记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、相位等电力参数；
7. PT/CT设置，可将二次数据转换一次数据；
8. 电压、电流不平衡计算；
9. 矢量计算器，现场计算电压及电流矢量和；
10. 内置标准汉字库，采用拼音汉字输入方法输入汉字/字母/数字等存储内容；
11. 双电源供电：测量端直接供电和高性能锂电池供电，锂电池供电时仪器可连续工作10小时；
12. 电源自动节电管理功能，可自动关机或转入休眠状态；
13. 内置存储器，能保存 5000 组测量数据，可查阅已保存的数据组及向量图；
14. 支持数据上传计算机，利用计算机对仪器数据直接进行浏览、导出、编辑、打印(A4幅面)、备份等功能，并可导出为标准EXCEL格式文件和生成实验报告；
15. 仪器配备USB接口，通过U盘下装工作参数或转存测量数据；
16. 仪器配备RS232接口，可与计算机联机实现数据实时传输功能；
17. 可选配微型打印机，现场打印实测数据；
18. 手持式，体积小，重量轻，防脱落护腕，以防操作人员失手对仪器造成损坏。

MG6002智能型三相宽量程多功能相位安表技术指标

| 测量项目 | 量程 | 测量范围 | zui小分辨率 | 误差极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电压 | 20V/200V/500V | 5V～500V | 0.001V | ≤±0.5%量程 |
| 交流电流 | 200mA//10A | 1mA～10A | 0.1mA | ≤±0.5%量程 |
| 相位测量 | 0～360° | 5V～500V 10mA～10A | 0.1° | ≤±1.0° |
| 频率测量 | 50Hz | 45-65Hz | 0.01Hz | ±0.02Hz |
| 功率测量 | 5V～500V / 10mA～10A | 0.1W | ≤±1.0% |
| 工作电源 | 7600mAh/12V锂电池供电及PT端子借电 |
| 外形尺寸及重量 | 仪器主机275×200×72（mm） 重量：1.2kg（含电池） 电流钳表140x40x19 （mm） 重量：160g/把 钳口：Φ8mm |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!