ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪主要技术指标

ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪（简易型）又叫四线接地电阻测试仪或者土壤电阻率测试仪是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表，他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术，通过微处理器控制的2线、3线、4线法式接地

| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接地电阻(R) | 0.00Ω～30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
|  | 30.0Ω～300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
|  | 300Ω～3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω |
|  | 3.00kΩ～30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω |
| 土壤电(ρ) | 0.00Ωm～99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
|  | 100.0Ωm～999.9Ωm |  | 0.1Ωm |
|  | 1000Ωm～9999Ωm |  | 1Ωm |
|  | 10.00kΩm～99.99kΩm |  | 10Ωm |
|  | 100.0kΩm～999.9kΩm |  | 100Ωm |
|  | 1000kΩm～9999kΩm |  | 1kΩm |
| 接地电压 | AC 0.00～600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |

注：1. 基准条件：Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rh max＝3kΩ+100R＜50kΩ；Rs max＝3kΩ+100R＜50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m～100m；
 
2、一般规格

| 功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率； 接地电压测量 |
| --- | --- |
| 环境温度湿度 | 23℃±5℃，75%rh以下 |
| 电 源 | 1.5V（LR14）碱性电池6节 |
| 干扰电压 | ＜20V（应避免） |
| 干扰电流 | ＜2A（应避免） |
| 测R时电极间距 | a＞5d |
| 测ρ时电极间距 | a＞20h |
| 辅助接地电阻值 | 基准条件＜100Ω,工作条件＜5kΩ |
| 量 程 | 接地电阻：0.00Ω～30.00kΩ |
|  | 土壤电阻率：0.00Ωm～9999kΩm |
|  | 接地电压：0.00V～600V |
| 测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
| 测量方法 | 接地电阻：额定电流变极法，测量电流20mA Max 土壤电阻率：四极法 接地电压：平均值整流(S-ES接口间） |
| 测试频率 | 128Hz |
| 短路测试电流 | AC 20mA max |
| 开路测试电压 | AC 28V max |
| 测试电压波形 | 正弦波 |
| 电极间距范围 | 可设定1m～100m |
| 换 档 | 接地电阻：0.00Ω～30.00kΩ全自动换档 |
|  | 土壤电阻率：0.00Ωm～9999kΩm全自动换档 |
| 背 光 | 可控灰白色背光，适合昏暗场所使用 |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示，灰白色背光 |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁 |
| LCD显示域 | 108mm×65mm |
| 仪表尺寸 | 240mm (长)×188mm (宽)×85mm (高) |
| 标准测试线 | 4条：红色15m，黑色15m，黄色10m，绿色10m各1条 |
| 简易测试线 | 2条：黄色1.5m，绿色1.5m各1条 |
| 辅助接地棒 | 4根 |
| 测量时间 | 对地电压：约2次/秒 |
|  | 接地电阻、土壤电阻率：约7秒/次 |
| 接地电压 | AC 600V以下测量 (接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
| 数据存储 | 500组，“MEM”存储指示，显示“FULL”符号表示存储已满 |
| 数据保持 | 保持数据时“HOLD”符号指示 |
| 数据查阅 | 查阅数据时“READ”符号指示 |
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
| 电池电压 | 电池电量实时显示，电池电压低时及时更换电池 |
| 自动关机 | “APO”指示，开机15分钟后自动关机 |
| 功 耗 | 待机: 40mA Max(背光关闭) |
|  | 开机开背光: 43mA Max |
|  | 测量：120mA Max(背光关闭) |
| 质 量 | 仪表： 1280g(含电池) |
|  | 测试线：890g(含简易测试线) |
|  | 辅助接地棒：720g(4根) |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%rh以下 |
| 存放温湿度 | -20℃～60℃；70%rh以下 |
| 过载保护 | 测量接地电阻：H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
| 电磁特性 | IEC61326(EMC) |
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2)； IEC61010-031； IEC61557-1(接地电阻)； IEC61557-5(土壤电阻率)； JJG 366-2004。 |

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！