GKC-F高压开关机械特性测试仪应用及技术指标

GKC-F高压开关机械特性测试仪可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等电力系统高压开关的机械特性参数测试与测量。测量数据稳定，接线方便，操作简单，是高压开关检修试验zui方便的工具。

仪器可自动识别断口分、合闸状态，并根据参考断口状态提示相对应的合、分操作;可检测并提示6断口的连接状态，方便用户检查接线;机内可存储100组测试结果。

仪器采用大屏幕液晶（320×240）LCD显示,灰屏，阳光下不反光不黑屏，图文及汉字菜单操作提示，人性化菜单式界面，操作简便;仪器具有强大的图形分析功能，实现波形和测量处理数据同屏显示，使测试过程更直观;机内带有延时保护功能，断路器动作后能自动切断线圈电压，很好的保护了断路器设备和高压开关测试仪本仪器可进行电动分合测试和手动分合测试;可进行高、低电压实验。

GKC-F高压开关机械特性测试仪产品参数

1.时间测量：6路

固有分闸（合闸）时间

分闸（合闸）相内不同期

分闸（合闸）相间不同期

合闸（分闸）弹跳时间（弹跳次数）

测试范围：0.1ms～999.99ms。

准确度：0.5%±（1%读数+2个字）。

2.速度测量：刚分（刚合）速度。

时间段（行程段或角度段）平均速度。

分闸（合闸）zui大速度。

测速范围：1mm传感器0.01～25.00m/s；

0.1mm传感器0.001～2.50m/s；

0.5°角度传感器1周波/0.5°。

3.行程测量：动触头行程（行程）。

接触行程（开距）。

过冲行程或反弹行程（幅值）。

传感器：50mm，分辨率：0.1mm。

传感器：300mm（选配），分辨率：1mm。

360°线传感器：360°，分辨率：0.5°。

准确度：±1%。

4.显示屏：320×240液晶屏，对比度可调。

5.数据存储：可存储100组测量数据。

6.打印机：高速热敏打印机。

7.交流电源：AC220V±10%；50Hz±2%。

8.直流电源：输出电压：30～245V连续可调，输出电流：≤1(短时)。

9.主机体积：380mm×280mm×140mm。

10.使用环境：-10℃~—+50℃。

11.相对湿度：≤90%。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！